СОФИЙСКА   О П Е Р А   И   БАЛЕТ

1000, гр. София, бул. „Дондуков” №30, тел.: 02/987 70 11, факс: 02/987 79 98

www.operasofia.bg,  e-mail: office@operasofia.bg

КЪМ  ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ПО РЕДА НА ГЛАВА 26та ОТ ЗОП

С ПРЕДМЕТ:

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНО И ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПРОВЕЖДАНИТЕ ОТ СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ СЪБИТИЯ И  СПЕКТАКЛИ НА ОТКРИТО – ЛЯТО 2016“

Оповестена с обява № АСД - 05 133/03.06.2016 г.

на Директора на Софийска опера и балет

1. Предмет на възлагане:

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Софийска опера и балет е  „Предоставяне на услуги за осигуряване на художествено и ефектно осветление на провежданите от Софийска опера и балет събития и  спектакли на открито – лято 2016”.

2. Описание на дейностите, предмет на възлагане в обхвата на обществената поръчка:

В изпълнение на обществената поръчка, предмет на възлагане, определеният Изпълнител следва да осъществи дейности, изразяващи се в обобщен вид в следното:

I. За обезпечаване провеждането на постановката на опера „Набуко“:

1. Осигуряване на техника и оборудване със същите, еквивалентни, или по-добри параметри на специфицираните от Възложителя, а именно:

| Позиция | Вид на оборудването | Минимални изисквания, технически спецификации, характеристики и параметри | Количе ство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мувингхед спот прожектор | Мин. 800W метало-халогенна лампа, регулиране на ъгъла в минимален диапазон 11° - 55°, CMY цветосмесителна система, линейно регулиране на цветната температура, колело с мин. 8 цвята | 16 бр. |
| 2. | Мувингхед спот прожектор | Мин. 1200W метало-халогенна лампа, регулиране на ъгъла в минимален диапазон 13° - 28°, CMY цветосмесителна система, линейно регулиране на цветната температура, колело с мин. 64 цвята, мин. 2 колела с по мин. 5 ротационни гобоса, ротационна призма, ирис диафрагма, механичен димер и стробоскопичен ефект. | 16 бр. |
| 3. | Мувингхед wash прожектор | Мин. 1200W метало-халогенна лампа, сменяеми предни лещи - микро-френелова, френелова, РС, регулиране на ъгъла, CMY цветосмесителна система, линейно регулиране на цветната температура, мин. 2 колела с по мин. 4 цвята, механичен димер, механичен стробоскопичен ефект. | 16 бр. |
| 4. | Мувингхед бийм прожектор | Мин. 189W метало-халогенна лампа, минимален ъгъл не по-голям от 4о, колело с мин. 14 цвята, колело с мин. 14 статични гобоса, ротационна призма, фрост филтър, регулируем фокус, механичен димер, механичен стробоскопичен ефект. | 16 бр. |
| 5. | Светодиодна вана | Мин. 90 бр. отделни светодиоди с мощност мин. 2.5W, светлинен поток мин. 9000 лумена, RGBWА цветосмесване, сменяеми оптики 5°, 15°, 30°, 50°, неазвисими от цветовете електронен димер и електронен стробоскопичен ефект. | 12 бр. |
| 6. | Профилен прожектор | За 2500W халогенна лампа, цокъл G22, регулиране на ъгъла в минимален диапазон 10°-22°, 4 ножа с механизъм за заключване. | 12 бр. |
| 7. | Следач | Мин. 1200W метало-халогенна лампа, регулиране на ъгъла в минимален диапазон 9°-15°, механичен димер, ирис диафрагма с пълен блекаут, дифузионен филтър, касета за смяна на мин. 6 цвята, отделен СТО филтър. | 4 бр. |
| 8. | Осветление за публиката, дежурно и работно осветление за сцената и около сцената | 1 бр. |

2. Монтаж, пускане и настройка на техниката, включително алуминиеви ферми и окачване, димери, кабели, ел. табла и др.

3. Обезпечаване провеждането на събитията с квалифициран експертен технически екип, ангажиран за изпълнението на услугата, за целия период на договора.

II. По отношение осигуряването на художествено и ефектно осветление на ежегодно провежданото събитие „Опера в парка“:

1. Осигуряване на техника и оборудване със същите, еквивалентни, или по-добри параметри на специфицираните от Възложителя, а именно:

| Позиция | Вид на оборудването | Минимални изисквания, технически спецификации, характеристики и параметри | Количе ство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мувингхед спот прожектор | Мин. 700W метало-халогенна лампа, регулиране на ъгъла в минимален диапазон 16° - 28°, CMY цветосмесителна система, колело с мин. 6 цвята, мин. 6 ротационни и 8 статични гобоса, ротационна призма, ирис диафрагма, механичен димер и стробоскопичен ефект. | 18 бр. |
| 2. | Мувингхед wash прожектор | Мин. 575W метало-халогенна лампа, CMY цветосмесителна система, колело с мин. 4 цвята, фрост филтър, механичен димер, механичен стробоскопичен ефект. | 4 бр. |
| 3. | Профилен прожектор | За 2500W халогенна лампа, цокъл G22, регулиране на ъгъла в минимален диапазон 10°-22°, 4 ножа с механизъм за заключване. | 4 бр. |
| 4. | Следач | Мин. 1200W метало-халогенна лампа, ирис диафрагма, блекаут. | 2 бр. |
| 5. | Френелов прожектор | 2000W халогенна лампа, цокъл G38, в комплект с капаци и рамка за филтър. | 2 бр. |
| 6. | Флуоресцентна вана | 4х55W, DMX управление. | 6 бр. |
| 7. | Прожектор | PAR64 1000W. | 12 бр. |
| 8. | Агрегат | 160 kW, разход на гориво - 25л/час. | 1 бр. |

2. Монтаж, пускане и настройка на техниката, включително алуминиеви ферми и окачване, димери, кабели, ел. табла и др.

3. Обезпечаване провеждането на събитията с квалифициран експертен технически екип, ангажиран за изпълнението на услугата, за целия период на договора.

Срокове за изпълнение на поръчката.

1. Дейностите по техническо обезпечаване представленията на операта „Набуко” следва да бъдат изпълнени в периода от 01.07.2016 г. до 05.08.2016 г.

2. Предоставянето на услугите по обезпечаване с осветителна техника на фестивала, провеждан в парка на Национална военна академия „Г. С. Раковски“ е в периода от 15.06.2016 г. до 20.07.2016 г.

!!! Във визирания период за изпълнение на всяка отделна конкретна услуга се включва времето, необходимо за провеждане на репетиции и датите на съответните представления (за операта „Набуко“), респ. периода на фестивал „Опера в парка“.

Място на изпълнението:

Местата за изпълнение на културните събития, техническото обезпечаване с осветителна техника на които е предмет на настоящето възлагане, са както следва:

1. Постановката на открито на операта „Набуко” ще бъде поставена на площадното пространство пред Храм-паметника „Св. Александър Невски”;

2. Фестивал „Опера в парка“ ще се проведе в парка на Националната военна академия „Георги Сава Раковски“.

Изготвил заданието:

(инж. Николай Аръчков)