СОФИЙСКА   О П Е Р А   И   БАЛЕТ

1000, гр. София, бул. „Дондуков” №30, тел.: 02/987 70 11, факс: 02/987 79 98

www.operasofia.bg,  e-mail: office@operasofia.bg

КЪМ  ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ПО РЕДА НА ГЛАВА 26та ОТ ЗОП

С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА НА ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ”

Оповестена с обява № УС-03-97/26.05.2017 г.

на Директора на Софийска опера и балет

1. Предмет на възлагане:

Предмет на обществената поръчка, възлагана от Софийска опера и балет е  „Доставка на ефектно осветление за нуждите на Софийска опера и балет”.

2. Описание на дейностите, предмет на възлагане в обхвата на обществената поръчка:

В изпълнение на обществената поръчка, предмет на възлагане, определеният Изпълнител следва да осъществи дейности, изразяващи се в следното:

2.1.  Доставка на 7 бр. светодиодни мувингхед прожектора, със следните минимални технически параметри и функционални характеристики:

- мин. 35 бр. 4-цветни светодиода с мощност 15W;

- RGBW цветосмесване;

- линейно регулиране на ъгъла от 4о до 60о;

- линейно регулиране на цветната температура в диапазона 2500К - 8000K;

- вградени пресети за стандартни цветни филтри, симулация на цветно колело;

- симулация на халогенни лампи с различни стандартни мощности, с възможност за дистанционно избиране;

- задаване на криви за димериране и цветосмесване с дистанционно избиране;

- управление DMX512 и ArtNet;

- в комплект с 2 бр. скоби, осигурително въже, захранващ конектор.

2.2. Доставка на 4 бр. сплитера/усилвателя за DMX, отговарящи на следните минимални изисквания:

- мин. 1 вход към 5 изхода + директен изход с интегриран DMX терминатор,

- вход и изходи XLR3.

2.3. Доставка на 6 бр. метало-халогенни лампи 1500W, със следните минимални параметри и характеристики:

- цокъл PGJX50,

- 6000K

2.4. Доставка на 4 бр. метало-халогенни лампи 800W, със следните минимални технически и функционални характеристики:

- цокъл PGJX36,

- 7800K

2.5. Доставка на 4 бр. метало-халогенни лампи 700W - цокъл SFc10-4;

2.6. Доставка на 3 бр. халогенни лампи 1200W, отговарящи на следните минимални изисквания:

- 80V,

- цокъл PGJX50.

2.7. Доставка на 4 бр. халогенни лампи HPL750, Long Life, или еквивалент.

3. Срок за изпълнение на поръчката

Максималният срок за изпълнение на дейностите от обхвата на настоящата поръчка е 60 (шестдесет) календарни дни считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

4. Гаранционен срок

Минималният гаранционен срок, който може да бъде предложен от Участниците в процедурата е 12  (дванадесет) календарни месеца.

Изготвил заданието:

(инж. Николай Аръчков)

Заместник директор по ТВ на СОБ